## Slide 1: Regulacija asinhronskega motorja v slabljenju polja
Mitja Alič
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Integrirani pogonski sistemi
Notes: predstavil regulacio AS v področju slabljena polja
Potreba po velikem razponu vrtilne hitrosti nekega pogona je v danasnjem casu potrebna v industriji in prav tako v domacih gospodinstvih.
sirokega razpona se poslužujemo različnih tehnik. Vsak stroj je konstruiran za določene pogoje, če pa želimo pogon optimirat se poslužimo tehnik kot je vrtenje v nadnazivnih hitrosti

## Slide 2: Teorija
metoda U/f
konst.
Notes: Vrtilno hitrost je odvisna od napajalne napetosti in magnetnega sklepa
Za dober izkoristek AS moramo ohranjat konstanten magnetni sklep
Do nazivne hitrosti drzimo U/f konst
To metodo lahki izvajamo do nazivne napetosti oz do max napetosti pretvornika pri cemer pa je ponavadi pretvornik prilagojen motorju

## Slide 3: Teorija
konst.
slabljenje polja
Notes: Ce zelimo se visati w je potrebno zaceti zmanjsevati magnetni sklep v zr

## Slide 4: Simuliran motor
Pn=0.5 kW
Mn = 2.5 Nm
Un = 15 V
Imrn = 18.7 A
In = 28.4 A
nN = 2200 rpm
Rs = 74 mΩ
Rr = 51.3 mΩ
Ls = 2.596 mH
Lr = 2.559 mH
Lm = 2.4 mH
pp = 1
J = 0.001 kg m2
Notes: Uporabljeni podatki
Pretvornik sem nastavil na nazivne vrednosti motorja

## Slide 5: Koordinatni sistem polja
Pretvorimo v dvoosni koordinatni sistem (d-os,q-os)
Notes: V simulacijah uporabil dvoosni ks
Pretvoril na podobnega ES kjer je navor odvisen od produkta vzbujalnega in armaturnega toka
V dvoosnem ks armaturni tok predstavlja precna komponenta magnetilni tok pa vzdolna oz d komponenta.
Magnetilni je posledica isd. Med njima velja prenosna f clean 1 reda s casovno konstanto rotorja ki je med 10 in 100ms

## Slide 6: Slablenje po prvi potenci
Notes: Vzdolzna komponenta toka sem nastavljal po zgornji enacbi njen graficni potek pa je viden na sliki.
Slabljenje polja ne moremo uporabljati v nedogled saj se izkoristek stroja zmanjsa

## Slide 7: Slablenje po prvi potenci - Navor
Notes: Ob ohranjanju enake amplitude toka v AS se q komp lahko poveca
Produkt nove vrednosti q komp toka in magnetilnega se v dolocenem obmocju poveca in motor lahko ustvari vec
Graf prikazuje maximalen navor ki ga lahko motor ustvari pri nazivnem toku.
Nazivni navor 2.5 pri 2200/min

## Slide 8: Drugi postopki slabljenja polja
Notes: Obstajajo tudi drugi postopki slabljenja
Naslednji opisani postopek za dolocnaje vzdolzne komponente uporablja se razliko med magnetilnim in vzdolznim tokom.
Staticna karakteristika je enaka kot pri prejsnji metodi, pri dinamiki pa se spremeni.

## Slide 9: Prehod iz nazivne v nadnazivno hitrost - tok
Prehod magnetilnega toka pri regulaciji s tehniko A
Prehod magnetilnega toka pri regulaciji s tehniko B
Notes: Opisan je postopek spremembe vrtilne hitrosti iz 2000 na 3000 rpm
Prvi postopek v trenutku spremeni zeljeno vrednost prehodni pojav pa je odvisen od tokovnega regulatorja
Postopek B pa zazna razliko med d in magnetilno
in zahteva za zeljeno vrednost nizjo vrednost vzdolzne komponente po prehodnem pojavu pa se magnetilni tok ustali na enaki vrednosti kot pri prejsnji metodi

## Slide 10: Prehod iz nazivne v nadnazivno hitrost - navor
Navor ki ga ustvari motor pri prehodu s tehniko A
Navor ki ga ustvari motor pri prehodu s tehniko B
Notes: Zaradi spremenjene oblike zeljenega vzdolznega toka se spremeninja tudi precna komp
Njun product je tako drugacen in motor lahko ustvari vecji navor

## Slide 11: Prehod hitrosti – vrtilna hitrost
Prehod vrtilne hitrosti s tehniko A
Prehod vrtilne hitrosti s tehniko B
Notes: Zaradi vecjega navora se to pozna tudi pri prehodu na novo vrtilno hitrost.

## Slide 12: Viri in literatura
Peter Vas, „ Sensorless Vector and Direct Torque Control“, Oxford University Press, 1998
V. Ambrožič, P. Zajec, „Električni servo pogoni“, Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED, 2016
Notes: Za velik razpon vrtilne hitrosti se moramo poslužeiti različnih tehnik. Slabljenje polja po prvi potenci je preprosta ni pa najhitrejsa niti najbolj optimalna. Obstajajo tudi drugi algoritmi ki optimirajo prehodne pojave in je hitrejsa sprememba vrtilne hitrosti na zeljeno.